# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      多宁生物制药耗材及设备研发、生产项目

建设单位（盖章）： 南京多宁生物科技有限公司

编制日期：             2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 多宁生物制药耗材及设备研发、生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2111-320116-04-01-906355 |
| 建设单位联系人 | 刘下明 | 联系方式 | 025-85592558 |
| 建设地点 | 南京市六合经济开发区火炬路以南、经七路以东、李姚路以北、陆营路以西 |
| 地理坐标 | （118度52分41.2356秒，32度8分40.4016秒） |
| 国民经济 行业类别 | [C3544] 制药专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35 医疗仪器设备及器械制造358 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目 备案部门（选填） | 南京六合区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 六发改备[2021]450号 |
| 总投资 （万元） | 100000 | 环保投资 （万元） | 109 |
| 环保投资占比（%） | 0.109 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 46414.82 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划（2018-2030）》 |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《南京六合经济开发区(龙池片区)开发建设规划环境影响报告书》；召集审查机关：江苏省生态环境厅；审查文件名称及文号：《关于南京六合经济开发区 (龙池片区)开发建设规划环境影响报告书的审查意见》苏环审【2018】45号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划（2018-2030）》 相符性分析 六合经济开发区总体定位为南京江北新区产业城，一个一体化发展的现代化产业新城，将重点优化提升高端装备制造和节能环保 2 大主导产业未来的六合经济开发区将规划形成“两心、两轴、三廊、六组团”的空间布局结构，“两心”为龙池地区中心和龙池湖绿心。“两轴”为六合大道城市发展轴和龙华路城市发展轴。“三廊”为滁河绿廊、中部生态隔离廊道、南部生态隔离廊道。“六组团”包括 1 个综合服务组团、3 个生活组团和2个综合产业组团。 根据南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划，其产业发展定位为：严禁三类污染工业进入，允许发展二类低污染工业，鼓励发展科技先导型、高附加、低能耗、无污染高新技术产业，工业类以一类工业为主，如电子、通讯服装、轻纺、新材料等企业，尤其重点引进电子、通讯、新材料等高科技工业（不包含化工、电镀、印染、染整类工业），并重点优化提升高端装备制造和节能环保2大主导产业，强化发展1大产业用纺织品特色产业，培育壮大现代服务业：“现代物流、检验检测、研发设计、职业教育和行业综合服务”5大生产性服务业，构建“2大主导+1大特色+5大支撑”的制造+服务型现代产业体系。 高端装备制造业：高续航新能源汽车及零部件、高档数控机床、工业机器人及零部件及其他重大成套专用设备； 节能环保产业：高效节能通用设备、高效节能电气机械器材制造、先进环保设备； 产业用纺织品：汽车及高端医用等高性能产业用纺织品；现代服务业：①现代物流：专项物流、物流增值服务；②检验检测：检验检测服务；③研发设计：服装设计、应用型研发设计；④职业教育：职业教育；⑤行业综合服务：新能源锂电池整体解决方案、汽车后市场服务、污水处理综合解决方案、行业数据信息服务。 开发区产业定位不得引进化工、电镀、印染、染整类产业。 本项目位于南京六合经济开发区火炬路以南、经七路以东、李姚路以北、陆营路以西，位于“六组团”中的综合产业组团，用地性质为工业用地，用地性质符合园区用地规划，本项目为医疗仪器设备及器械制造业，属于二类低污染工业，采用先进的生产工艺、设备，并配套技术可靠、经济合理的污染防治措施，符合园区产业功能定位。 2、与《关于南京六合经济开发区(龙池片区)开发建设规划环境影响报告书的审查意见》相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与审查意见的相符性分析表 序号 审查意见 本项目情况 是否相符 1 加强规划引导和空间管控，坚持绿色发展、协调发展理念，严格入区项目的环境准入管理。落实《报告书》提出的生态环境准入清单，引进项目的清洁生产水平应达到国际先进水平。入驻企业卫生防护距离内不应设置敏感目标，空间防护距离内不得有环境敏感目标，建议适当建设绿化隔离带。商住区与工业用地之间设置足够的空间防护距离，减少开发区工业对区内居民的影响；工业用地四周设置不小于15米的绿化隔离带；在开发区北的龙华西路和开发区中部浦六路该两路沿线两侧临近居民区企业新增生产线不得使用含恶臭物质的原料。现有2家化工仓储企业不符合定位，需淘汰搬迁。 本项目符合园区环境准入管理要求；本项目无需设置大气防护距离，本项目与周边居住用地等均预留了足够的距离。 相符 2 以持续改善和提升区域环境质量为目标，组织开展环境综合整治，强化污染防治措施。进一步引导企业升级废气处理装置，减少有机废气排放。对区内企业废气处理设施进行升级改造，通过减少溶剂型油漆使用、推广水性漆、升级喷漆废气处理设施等方式减少有机废气排放量。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，规范企业危废贮存场所。规范企业排污口在线监测设施的安装和运行管理。 本项目不使用油漆等物质，不产生有机废气。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求设置；本项目废气经处理后均无组织排放 相符 3 调查、每年开展的环境质量监测数据等 资料可供建设项目环评共享，相应评价 内容可结合更新情况予以简化 本项目部分监测数据引用了《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》中的监测数据 相符 表1-2 本项目与《南京六合经济开发区(龙池片区)开发建设规划环境影响报告书》的相符性分析表 类别 报告书审查意见 优先引入 优先引入高端装备制造业：①汽车及零部件：整车及发动机、关键零部件系统设计开发、生产轻量化材料应用、自主产权（品牌）的汽车、发动机制造、汽车重要部件的成套设备生产等；新能源汽车及零部件：动力锂电池、充电设备、车联网、汽车内饰及关键零部件、新能源汽车整车等；②高档数控机床:机床附件、智能数控系统、数控机床整机、工业机器人及零部件、伺服电机、驱动器等零部件、3D 打印、机器人本体；③重大成套专用设备：电子和电工机械、化工机械、工程机械、矿山机械及各类机械新产品、科技的研究、开发和设计等； 节能环保产业：①高效节能通用设备：压缩机及冷凝器等制冷配件、物流 冷库与中小型制冷设备、节能环保应用；②高效节能电气机械器材制：节能型发电机及零部件、输变电金具等电气器材；③先进环保设备：城市用泵、污水处理设备、环境监测设备。 高性能产业用纺织品：汽车用纺织品、高端医用防护纺织品等现代服务业：①现代物流：专项物流、物流增值服务；②检验检测：检验检测服务；③研发设计：服装设计、应用型研发设计；④职业教育：职业教育；⑤行业综合服务：新能源锂电池整体解决方案、汽车后市场服务、污水处理综合解决方案、行业数据信息服务。 禁止引入 高端装备制造业汽车零部件：低固体分、溶剂型等挥发性有机物含量高的涂料；含传统含铬钝化等污染较大的前处理工艺的企业；使用限制类制冷剂生产的企业。 新材料：含化学反应的合成材料生产；含湿法刻蚀等污染较重工艺的光电材料生产企业。 电子信息：硅原料、多晶硅电池片、单晶硅电池片生产企业；印刷线路板生产企业；废气产生量大的芯片制造、电路板生产企业；线路板拆解企业。①环境保护综合名录所列高污染、高环境风险产品生产企业；②其它各类不符合园区定位或国家明令禁止或淘汰的企业；③纯电镀等污染严重企业，制革、化工、酿造等项目或者其他污染严重的项目；④废水含高浓度难降解有机物，或工艺废气中含三致、恶臭、有毒有害物质无法达标排放的，水质经预处理难以满足六合区污水处理厂接管要求的项目；⑤产生或排放放射性物质的企业，工艺废气中含难处理的、排放致癌、致畸、致突变物质的项目；⑥排放汞、铬、隔、铅、砷五类重金属废水或废气的企业。 空间管制要求控制/禁止 引入项目 六合大道沿路街旁绿地：两侧各控制45米绿带； 宁连高速防护绿带：西侧控制20-120米防护绿带； 浦六路防护绿带：西侧控制20-30米防护绿带，东侧控制85米防护绿带 陆营路西侧水系防护绿带：西侧控制60米防护绿带，东侧控制44米防护绿带。 严格控制临近居民区工业地块企业类型。 禁止布置排放恶臭气体的项目。 污染物排放总量控制 大气污染物：二氧化硫111吨/年、烟（粉）尘148吨/年、二氧化氮191吨/年、挥发性有机物20吨/年。废水污染物（最终排入外环境量）：废水量2181万立吨/年、氨氮110吨/年、总磷11吨/年，总氮：32吨/年。 对照表1-2，本项目不在六合经济开发区禁止引入项目清单内，与《南京六合济开发区（龙池片区）开发建设规划环境影响报告书》相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析： （1）生态红线 ①对照生态保护红线及生态空间管控区相关要求分析 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省人民政府办公厅关于印发<江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知>》（苏政办发[2021]3号），本项目所在地及评价范围不在其划定的生态空间管控区域范围内；对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）。本项目距离最近的国家级生态保护红线-东侧的城市生态公益林（江北新区）约1.4km（附图5）。具体情况如下表 表1-3 生态红线区域保护规划 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积km2 与本项目方向、距离 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态红线保护范围 管控面积 总面积 城市生态公益 林（江北新区） 水土保持 / 南京化学工业园北侧规划的防护绿带 / 5.73 5.73 E， 1.4 本项目不在国家生态保护红线范围内，不会导致区域生态红线区生态服务功能下降，不违背江苏省、南京市生态红线区域保护规划中的要求。 ②与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 本项目与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性见表1-4。 表1-4 本项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性 序号 要求 相符性分析 符合情况 1 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，划定并严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。 本项目不占用国家级生态红线和江苏省生态空间管控区域。 符合 2 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 本项目总量在六合经济开发区内平衡。 符合 3 强化环境事故应急管理。深化跨部 门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 企业应强化环境事故应急管理，落实应急预案。 符合 4 禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 本项目不涉及。 符合 长江流域管控要求 5 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 本项目不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内。 符合 6 禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化 工、基础有机无机化工、煤化工项 目；禁止在长江干流和主要支流岸线1 公里范围内新建危化品码头。强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030 年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035 年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。禁止新建独立焦化项目。 本项目属于专用设备制造项目，不属于化工项目；项目不属于国家、省产业政策限制、淘汰类新建项目、《危险化学品名录（2018版）》中物质；本项目危险废物委托有资质单位处置. 符合 7 根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度 本项目总量在六合区内平衡。 符合 8 防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 本项目属于专用设备制造项目，项目不属于环境风险防控重点企业。本项目危险废物委托有资质单位处置。 符合 9 加强饮用水水源保护。 不涉及 / 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49 号）的要求。 ③与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 表 1-5本项目与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性 序号 要求 符合性分析 符合情况 1 空间布局要求 严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49 号）附件3 江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。 本项目不占用国家级生态红线和江苏省生态空间管控区域，严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49 号）附件3 江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。 相符 严格执行《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018 年版）》（宁委办发〔2018〕57 号），全市禁止和限制新建（扩建）92项制造行业项目。 本项目不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018 年版）》（宁委办发〔2018〕57 号）中禁止和限制类项目。 相符 严格执行《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发〔2015〕251 号）等文件要求，除南京化工园区外，其他区域不得新（扩、改）建化工生产项目（节能减排、清洁生产、安全除患、油品升级改造和为区域配套的危险废物集中处置、气体分装、无化学反应的工业气体制造项目除外）。除六合红山表面处理中心外，其他区域不得新（扩）建电镀项目。确属工艺需要、不能剥离电镀工序的项目，需由环保部门会同经济主管部门组织专家技术论证，通过专家论证同意后方可审批建设。全市范围内不得新（扩）建燃烧原（散）煤、重油、石油焦等高污染燃料的设施和装置。 本项目符合《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发〔2015〕251 号）中相关要求，不属于化工生产和电镀项目，不使用原（散）煤、重油、石油焦等高污染燃料。 相符 2 污染物排放管控 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 本项目严格执行污染物总量控制制度。 符合 3 环境风险防控 严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。 本项目不占用国家级生态红线和江苏省生态空间管控区域，符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。 符合 4 资源利用效率要求 禁燃区范围为本市行政区域，禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别选择《高污染燃料目录》中的“III类（严格）”类别，具体为：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。 本项目不使用高污染燃料。 符合 综上所述，本项目符合《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。 （2）环境质量底线 根据《2021 年南京市环境状况公报》及《江北新区环境影响区域评估报告》相关内容，项目所在地大气环境质量处于不达标区。区域围绕《南京市江北新区打赢蓝天保卫战 2019 年度实施方案》，拟采取 51 条具体措施打赢蓝天保卫战，主要包括调整优化产业结构、加快调整能源结构、积极调整运输结构、优化调整用地结构、实施重大专项行动、有效应对重污染天气、完善环境经济政策和加强基础能力健设等，全面提升新区环境空气质量水平。 本项目焊接烟尘经焊接烟尘净化装置处理后达标排放，打磨粉尘、抛丸粉尘经布袋除尘器处理后达标排放，对周围大气影响较小。 本项目废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，未列明水污染因子参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准）后，排入区域污水管网，由六合区污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滁河，本项目的建设不会降低区域水环境功能。 本项目营运期通过合理布局，设施选用低噪声设备，所有的设备做减振处理，厂界隔声以及风机安装消声器等措施，噪声可以得到有效的控制和削减，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线 ①本项目位于六合经济开发区，项目年用电量约480万度/年，由市政电网统一供给，不会对区域能源利用上线产生较大影响； ②本项目用水由市政给水统一供给，项目用水量约为19845.2t/a，占比较小，不会对区域水资源利用上线产生较大影响； ③本项目新征用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据六合经济开发区规划，其产业发展定位为：“经济区”产业主要以发展一类工业为主，产业以服装、玩具、电子、机械、铸造等传统工业为主，并辅以物流、商场、居住作为其配套区。“企业区”的产业定位为发展二类工业，允许部分有先进环保治理设施的三类工业进入，鼓励发展科技先导型、高附加、低能耗、无污染高新技术产业，工业门类以电子、通讯、服装、轻纺、生物制药、新材料等企业，尤其重点引进电子、通讯、生物制药、新材料等高科技工业，并辅以物流、商场作为其配套区。 本项目位于六合经济开发区火炬路以南、经七路以东、李姚路以北、陆营路以西，属于六合经济开发区中企业区，用地性质为一类工业用地，用地性质符合园区用地规划，项目采用先进的生产工艺、设备，并配套技术可靠、经济合理的污染防治措施，符合园区产业功能定位。因此扩建项目符合六合经济开发区规划要求，未列入环境准入无负面清单。 |

|  | 2、产业政策相符性 （1）本项目与国家政策相符性分析见表1-5。 表1-5 本项目与国家政策相符性分析一览表 序号 文件 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录》（2019年本） 本项目不属于该目录所列鼓励类、限制类、淘汰类的产业，属于允许建设的行业。 2 《限制用地项目目录》（2012年本）及《禁止用地项目目录》（2012年本） 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目 录（2012年本）》中涉及的行业及项目。 3 《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号） 本项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）中所涉及的行业及项目。 由上表可见，本项目符合国家产业政策要求。 （2）本项目与地方政策相符性分析见表1-6。 表1-6 本项目与地方政策相符性分析 序号 文件 相符性分析 1 《江苏省工业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正版）（苏政办发[2013]9号文）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）>》部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号） 本项目不属于该目录所列鼓励类、限制类、淘汰类的产业，属于允许建设的行业。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）“苏政办发〔2015〕118号” 本项目不属于江苏省产业结构调整限制、淘汰的工艺、设备及产品。 3 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号） 本项目不属于该目录限制、淘汰、禁止范围所列项目。 4 《江苏省限制用地项目目录(2013)》及《江苏省禁止用地项目目录(2013)》 本项目不属于江苏省限制及禁止用地项目目录中涉及的内容。 5 《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》（宁委办发[2018]57号） 本项目不属于该目录中禁止和限制类项目。 由上表可见，本项目符合江苏省及南京市地方政策要求。 3、相关环保政策相符性 （1）与长江保护法、长江经济带相关文件相符性分析 本项目与长江保护法、长江经济带相关文件相符性分析详见表1-7。 表1-7 与“长江大保护”相关政策文件相符性分析表 序号 方案要求 本项目情况 相符性 1 《江苏省长岸线开发利用布局总体规划纲要（1999-2020）》 本项目所在位置不属于长江岸线。 相符 2 《江苏省长江保护修复攻坚战行动计划实施方案》 根据方案（三）加强工业污染治理，有效防范生态环境风险：“严禁在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位，工业园区应按规定建成污水集中处理设施并稳定达标运行”。 企业属于专用设备制造，不属于化工项目，项目建设位于六合经济开发区，项目生产产生的废水主要包括纯水制备浓水及生活污水、食堂废水、地面清洗废水等，均接管六合区污水处理厂。 相符 3 《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》的通知（宁长江办发[2019]36号） 根据《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）二、区域活性：禁止在距离长江干流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。企业属于专用设备制造，不属于化工项目。 相符 4 《中华人民共和国长江保护法》（2020 年3月 1 日 实施） 本项目不属于化工项目、不属于尾矿库项目，且本项目距离长江2.6km，项目不在长江干支流岸线1km范围内。 相符 5 《长江保护修复攻坚战行动 计划》（环水体 [2018]181号） 本项目位于六合经济开发区内，属于专用设备制造企业。本项目符合国家和地方产业政策，不属于严重污染环境的生产项目。企业属于专用设备制造企业，属于轻工行业。落实各项风险防范措施的情况下，环境风险可防控。 相符 6 《省政府办公厅关于印发江苏省长江保护修改攻坚战行动计划实施方案的通知》（苏政办发[2019]52号） 本项目位于六合经济开发区内，不属于化工园区，且本项目为专用设备制造，不属于轻工生产项目，与文件要求相符。 相符 综上所述，本项目满足《江苏省长江保护修复攻坚战行动计划实施方案》中的相关要求，也不违背《国务院关于依托环境水道推动长江经济带发展的指导意见》（国发[2014]39号）、《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）、《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体[2018]181号）、《江苏省长江保护修复攻坚战行动计划实施方案》（苏政办发[2019]52号）、《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》、《＜长江经济带发展负面清单指南＞江苏省实施细则（试行）》（宁长江办发[2019]36号）等长江经济带相关文件要求。 （2）与《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）相符性分析 文件要求“新（扩）建工业生产项目必须进入经各级政府认定的开发园区或工业集中区（为研发配套的组装加工项目除外）”。 本项目新征用地为工业用地，位于六合经济开发区内，属于政府认定的开发区，符合该文件所列区域准入条件；同时，本项目为专用设备制造项目，不属于该文件禁止全市范围内新（扩）建的行业项目。因此，本项目符合该文件要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况 南京多宁生物科技有限公司位于南京六合经济开发区火炬路以南、经七路以东、李姚路以北、陆营路以西，占地46414.82m2，主要从事生物制药耗材及设备研发生产。建设完成后，预计可形成年产680套生物制药设备及耗材的生产能力。 南京多宁生物科技有限公司已于2021年11月16日取得了南京市六合区发展和改革委员会出具的江苏省投资项目备案证，备案文号：六发改备[2021]450号。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，应当在工程项目可行性研究阶段对项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中三十二、专用设备制造业，70、医疗仪器设备及器械制造358中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用废溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目涉及清洗、检测等其他工艺，因此需编制报告表。为此，南京多宁生物科技有限公司委托江苏久之源环境科技有限公司承担该项目环境影响报告编制工作。环评单位接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研，收集、核实，编制环境影响报告表。通过环境影响评价，了解建设项目对其周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据。 2、项目建设内容及规模 企业占地面积为46414.82m2，规划建设生产车间、办公、研发以及配套辅助设施用房，主要包括：1#厂房占地面积4320m2，总建筑面积13961m2、2#厂房占地面积4320m2，总建筑面积17996m2，3#厂房占地面积4320m2，总建筑面积10102m2、4#厂房占地面积4320m2，总建筑面积13961m2、5#研发生产车间占地面积1300m2，总建筑面积6167m2和6#辅助综合楼占地面积2230m2，总建筑面积10357m2，全厂总建筑面积约72698m2。本项目建设主要布置于3#厂房及4#厂房，1#厂房及2#厂房仅进行基础建设。项目建设后达到年产680套生物制药耗材的生产能力。 1#厂房及2#厂房仅进行基础建设，后期若进行生产，需要另外补充环境影响评价手续。 5#研发厂房按照厂商要求，对专用设备的性能等进行研发，对生产工序中各物料的添加比例等进行研究，不进行化学实验。 本项目新增员工650人，年工作300天，单班制，每班8小时，年运行2400h，项目配套建设员工食堂和宿舍，建设面积约9500平方米。 本项目产品方案见表2-1。 表2-1 本项目产品方案一览表 序号 生产线 产品名称 设计产能 备注 1 生物反应器装配生产线1条 不锈钢生物反应器设备 300套/年 2400h/a 2 配液系统装配生产线1条 不锈钢配液系统设备 100套/年 2400h/a 3 超滤系统的装配生产线1条 不锈钢超滤系统设备 80套/年 2400h/a 4 一次性配储液系统生产线1条 一次性配储液系统设备 200套/年 2400h/a 合计 680套/年 3、生产设备及原辅材料 本项目生产设备情况见表2-2。 表2-2 本项目设备情况一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 所在车间 1 手工氩弧焊机 / 10 台 3#厂房 2 手工氩弧焊机 松下 5 台 3#厂房 3 等离子自动焊 华恒 2 台 3#厂房 4 激光切割机 领创 2 台 3#厂房 5 剪板机 / 2 台 3#厂房 6 折边机 / 2 台 3#厂房 7 数控卷板机 / 4 台 3#厂房 8 2T DO水机 / 1 台 3#厂房 9 抛光机 / 5 台 3#厂房 10 工作平台 / 8 台 3#厂房 11 角磨机 / 20 台 3#厂房 12 焊缝校平机 / 2 台 3#厂房 13 卷锥机 / 1 台 3#厂房 14 旋边机 / 1 台 3#厂房 15 叉车 / 1 台 3#厂房 16 氩气站 / 1 套 3#厂房 17 氮气站 / 1 套 3#厂房 18 CIP清洗小车 / 1 台 3#厂房 19 材质分析仪 / 1 台 3#厂房 20 手工氩弧焊机 松下 5 台 3#厂房 21 等离子自动焊 华恒 1 台 3#厂房 22 激光切割机 领创 2 台 3#厂房 23 剪板机 / 2 台 3#厂房 24 折边机 / 2 台 3#厂房 25 数控卷板机 / 1 台 3#厂房 26 抛光机 / 5 台 3#厂房 27 立式抛光机2 / 1 台 3#厂房 28 工作平台 / 5 台 3#厂房 29 焊缝校平机 / 2 台 4#厂房 30 卷锥机 / 1 台 4#厂房 31 旋边机 / 1 台 4#厂房 32 CIP清洗小车 / 1 台 4#厂房 33 手工氩弧焊机 / 10 台 4#厂房 34 等离子自动焊 / 2 台 4#厂房 35 激光切割机 / 2 台 4#厂房 36 剪板机 / 2 台 4#厂房 37 折弯机 / 2 台 4#厂房 38 抛光机 / 1 台 4#厂房 39 立式抛光机2 / 1 台 4#厂房 40 工作平台 / 8 台 4#厂房 41 坡口机 / 4 台 4#厂房 42 焊接机 / 5 台 4#厂房 43 焊缝校平机 / 2 台 4#厂房 44 卷锥机 / 1 台 4#厂房 45 旋边机 / 1 台 4#厂房 46 叉车 / 1 台 4#厂房 47 氩气站 / 1 台 4#厂房 48 材质分析仪 / 1 台 4#厂房 49 空压机 / 1 台 4#厂房 本项目主要原辅材料用量情况见表2-3，原辅材料理化性质见表2-4。 表2-3 本项目产品主要原辅材料用量情况表 序号 原辅料名称 规格 年用量 来源及运输 最大储存量 储存位置 1 不锈钢冷轧钢带 1.5mm 40t 外购、汽运 4t 仓储区 2 不锈钢冷轧钢带 2mm 90t 外购、汽运 8t 仓储区 3 不锈钢冷轧钢带 3mm 290t 外购、汽运 20t 仓储区 4 不锈钢冷轧钢带 4mm 200t 外购、汽运 12t 仓储区 5 不锈钢冷轧钢带 6mm 70t 外购、汽运 4t 仓储区 6 不锈钢冷轧钢板 8mm 380t 外购、汽运 14t 仓储区 7 不锈钢型材 / 180t 外购、汽运 10t 仓储区 8 不锈钢卫生管道、管件 DN15-DN65 23t 外购、汽运 3t 仓储区 9 控制器件 / 700套 外购、汽运 100套 仓储区 10 电气控制线箱 / 700套 外购、汽运 100套 仓储区 11 电缆 / 290000m 外购、汽运 20000m 仓储区 12 焊丝 ER308 铁、锰等 10t 外购、汽运 1t 仓储区 13 氩气 / 200t 外购、汽运 4t 储气罐 14 氮气 / 50t 外购、汽运 2t 储气罐 15 砂轮片 / 5000片 外购、汽运 1000片 仓储区 16 液压油 / 2t 外购、汽运 0.2t 仓储区 17 乳化液 / 2t 外购、汽运 0.2t 仓储区 18 氧气 / 1t 外购、汽运 0.1t 气瓶间 19 乙炔 / 1t 外购、汽运 0.1t 气瓶间 表2-4 原辅材料理化性质表 名称 理化性质 危险特性 毒理毒性 液压油 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。相对密度（水=1）<1，闪点：140°C，自燃温度： 遇高热、明火或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的风险 / 乙炔 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。CAS 号：74-86-2，分子式：C2H2，熔点 -81.8 °C，沸点-83.8°C，相对密度（水=1）：0.62，相对蒸气密度 0.91，饱和蒸气压4053 (16.8°C)，燃烧热：1298.4KJ/mol，临界温度：35.2°C，临界压力：6.14MPa 极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。引燃温度：1298.4°C，爆炸上/下限：2.1%~80.0% / 乳化液 CAS号：68916-43-8，黄棕色透明水溶液，沸点1.02~1.15°C 该物质无燃爆风险 LD503.5mg/kg(大鼠灌胃) 4、主体工程 本项目建设1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#研发厂房、6#综合楼等，主要建设内容详见表2-5。 表2-5 本项目主体工程一览表 类别 建设名称 设计能力/规模 备注 主体工程 1#厂房 三层，占地面积4320m2 本次仅进行厂房基础建设，不进行生产 2#厂房 四层，占地面积4320m2 本次仅进行厂房基础建设，不进行生产 3#厂房 两层，占地面积4320m2 主要布置生物反应器装配生产线、配液系统装配生产线，主要布设生产区、原料库、成品库、气体库、危险废物暂存间 4#厂房 三层，占地面积4320m2 主要布置超滤系统的装配生产线、一次性配储液系统生产线，主要布设生产区、原料库、成品库、气瓶间、一般固废库 5#研发厂房 五层，占地面积1300m2 设备系统研发 6#综合楼 六层，占地面积2230m2 办公、食堂 5、公辅工程 本项目公辅工程及环保工程具体见表2-6。 表2-6 本项目公辅及环保工程一览表 类别 建设名称 设计能力/规模 备注 贮运工程 原材料仓库1 占地面积324m2 位于3#厂房一层，主要进行冷轧钢带等原辅材料的临时暂存 原材料仓库2 占地面积300m2 位于4#厂房一层，主要进行冷轧钢带等原辅材料的临时暂存 原材料仓库3 占地面积300m2 位于4#厂房二层，主要进行冷轧钢带等原辅材料的临时暂存 原材料仓库4 占地面积300m2 位于4#厂房三层，主要进行冷轧钢带等原辅材料的临时暂存 成品暂存区 占地面积626m2 位于3#厂房一层，主要进行成品的临时暂存 气瓶间 占地面积60m2 位于4#厂房一层，主要用于氧气及乙炔的临时暂存 气体库 占地面积60m2 位于3#厂房西侧，主要用于氮气、氩气的临时贮存 公用工程 供电 本项目年用电量约为480万度 城市电网 排水 厂区排水实施雨污分流、清污分流 （1）生活污水：化粪池预处理后接管六合区污水处理厂； （2）食堂废水：隔油池预处理后接管六合区污水处理厂； （3）纯水制备浓水：直接接管六合区污水处理厂； （4）地面清洗废水：经隔油池预处理后接管六合区污水处理厂 给水 项目用水量约为19845.2t/a 用水统一由六合经济开发区市政给水管网供应。 纯水制备 纯水用量约为1200t/a； 位于4#厂房一层的东南侧，企业设纯水制备设备2台，制备能力2m3/h 应急池 200m3 位于厂区西侧 空压机房 占地面积20m2 位于4#厂房一层的东侧，配备一台空气压缩机，压缩空气制备率4m3/h，压缩空气主要用于测试、检查 绿化 绿化面积8436.4m2 绿化率18.17% 环保工程 废水 化粪池 设计能力35m3/d 化粪池位于厂区东南侧，生活污水经化粪池预处理后接管六合区污水处理厂 隔油池1 设计能力10m3/d 隔油池位于厂区东南侧，食堂废水经隔油池预处理后接管六合区污水处理厂 隔油池2 设计能力6m3/d 隔油池位于厂区东南侧，地面冲洗废水经隔油池预处理后接管六合区污水处理厂 打磨废气 每套收集装置设计风量4000m3/h 新增1套布袋除尘器，打磨废气经布袋除尘器处理后排放 下料废气 设计风量4000m3/h 新增1套布袋除尘器，下料气经布袋除尘器处理后排放 焊接烟尘 设计风量4000m3/h 新增4套焊接烟尘净化装置，焊接烟尘经焊接烟尘净化装置处理后排放 噪声 减振垫、厂房隔声 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表中3类标准 固废 危险废物仓库 面积约10m2 位于3#厂房东南侧，安全暂存 一般固废库 面积约40m2 位于4#厂房西南侧，安全暂存 能源消耗 用电 本项目年用电量约为480万度 城市电网 用水 项目用水量约为19845.2t/a 市政给水管网供给 （1）给排水 ①给水 企业用水统一由六合经济开发区市政给水管网供应。 本项目用水主要包括生活用水、食堂用水、地面清洗用水、纯水制备用水、喷砂用水和绿化用水。 I生活用水 本项目工作人员650人，年工作300天，根据《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》（苏水节[2020]5号），员工生活用水定额参照其他居民服务业，项目为单班制生产，本报告采用50L/人·d计，则本项目员工生活用水量为9750t/a，排污系数以0.8计，故本项目生活污水产生量为7800t/a。 II食堂用水 本项目工作人员650人，年工作300天，根据《江苏省工业、服务和生活用水定额》（2014 年修订）中食堂用水定额，食堂用水按照 15L/人•d 计，则本项目员工食堂用水量为2925t/a，排污系数以0.8 计，故本项目食堂废水产生量为2340t/a。 III地面清洗用水 车间清洁主要以冲洗的形式进行，每周清洁一次，年清洁次数按照50次计。3#厂房总面积为8640m2、4#厂房总面积为12960m2。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009 年版），地面冲洗用水按2~3L/m2·次计算。本次评价取2L/m2·次，则本项目的厂房清洁用水量约为2160m3/a。 IV纯水制备用水 项目FAT测试需使用纯水，根据企业提供资料，FAT测试纯水使用量约1200t/a，按照纯水制备率70%计，则纯水制备用水量约1715t/a。 V喷砂用水 本项目在喷砂过程中会产生喷砂废水。喷砂废水循环使用，不外排。循环池规模为1.2×1.2×1m3，回收池规模为0.5×3.5×3.5m3，其中水量占容约 80%，循环水量为 6t/a，补充新水量为5t/a，损耗量为5t/a。 VI绿化用水 厂区绿化面积约为8436.4m2，参照同类项目，绿化用水（1、4季度）、（2、3季度）分别以2L/（m2·天）、0.6L/（m2·天）计，1、4季度和2、3季度绿化天数均按照150天计，则绿化用水量为3290.2m3/a。 本项目水平衡图详见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/a ②排水 厂区排水实施雨污分流。雨水经管道收集后接入开发区雨水管网。 食堂废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理、地面冲洗废水经隔油池预处理后与纯水制备浓水一起接管六合区污水处理厂。 ③纯水系统 本项目新增纯水制备装置，使用的纯水利用厂区纯水制备设备进行制备。 纯水制备装置采用二级反渗透法制取，包括两级 RO 装置、清洗系统和中间水箱。采用两级 RO 工艺可有效去除水中离子。其制取的工艺流程见图2-2。 图2-2 纯水制备工艺流程图 厂区共有2套纯水制备设备，每套纯水制备能力约2t/h，出水效率约70%，纯水制备设备年运行时间约4500h，制备的纯水主要用于FAT测试。 （2）供电 本项目预计年耗电量约480万kWh，由市政电网供给。 在2#生产厂房一层设置10KV配电站，设置4台1250KVA变压器，一期容量约为5000KVA。 （2）储运 原材料及产品进出厂使用汽车运输。 1）原材料仓库 厂区设置四个原材料仓库，分别位于3#厂房一层、4#厂房的一层至三层，主要进行冷轧钢带等原辅材料的临时暂存。 2）成品暂存区 厂区设置1个成品暂存区，位于3#厂房一层，主要进行成品的临时暂存。 3）气瓶间 厂区设置1个气瓶间，位于4#厂房一层，主要进行氧气及乙炔的临时暂存。 4）气体库 贮存生产用氩气、氮气等，采用储罐存储，管道输送，储罐设置于厂房外。 （4）绿化 企业占地46414.82m2，绿化面积8436.4m2，绿化率约18.17%。 （5）环保工程 本项目总投资100000万元，环保投资109万元，占总投资的0.109%，具体环保投资情况见表2-9。 表2-9 本项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 数量（台/套） 设计能力 环保投资（万元） 效果 废水 化粪池 1 容积约35m3 5 满足环境管理要求 隔油池1 1 容积约10m3 5 隔油池2 1 容积约6m3 2 污水排口 1 / 1 雨水排口 1 / 1 废气 焊接烟尘净化装置 4 共1套焊接烟尘净化装置，风量4000m3/h、收集率70%、除尘效率90% 20 达标排放 布袋除尘器 2 共4套布袋除尘器，每套设计风量4000m3/h、收集率90%、除尘效率99% 20 达标排放 噪声 设备减振 － 减振垫、消声器、厂房隔声 40 隔声量≥25dB（A） 厂界噪声达标 固废 一般固废库 － 面积约40m2 5 固废安全暂存 危废库 － 面积约10m2 10 合计 － － 109 － 6、厂区平面布置1 本项目主要建设1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#研发生产楼、6#辅助综合楼等设施。厂区北侧自西向东分别是1#厂房、2#厂房、6#辅助综合楼，厂区南侧自西向东分别是3#厂房、4#厂房、5#研发车间。 厂区总平面布置图见附图3，本项目车间平面布置图见附图4。 7、周边关系 本项目位于南京市六合经济开发区火炬路以南、经七路以东、李姚路以北、陆营路以西。项目东侧为南京柜族集装箱有限公司六合分公司，南侧隔李姚路为预留工业用地，西侧为江苏炯研科技研发有限公司，北侧为南京厚竹科技发展有限公司，项目周边500m概况图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 施工期工艺流程及产污环节见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 二、营运期 本项目主要包括不锈钢生物反应器设备、不锈钢配液系统设备、不锈钢超滤系统设备、一次性配储液系统设备四种产品。公司产品生产工艺均相同，根据主要配套的配件不同，产品名称及用途不同。 本项目对专用设备的性能等进行研发，对生产工序中各物料的添加比例等进行研究，不进行化学实验。 工艺流程图详见图2-2。 涉及公司机密，省略 图2-2 生产工艺流程图 本项目产污环节分析详见表2-10： 表2-10 本项目产污环节分析表 污染源 序号 产污环节 污染因子 治理措施 废气 G1 下料 颗粒物 布袋除尘器处理后经15m高FQ-01排放 G2 焊接 颗粒物 移动式焊接烟尘净化装置处理后无组织排放 G3 打磨 颗粒物 布袋除尘器处理后经15m高FQ-01排放 废水 W1 喷砂废水 SS 沉淀处理后循环使用不外排 W2 清洗废水 SS 沉淀处理后接管处置 W3 测试废水 / 利用专用设备回收利用 固废 S1 下料 废钢料 外售处置 S2 下料 废乳化液 收集后委托有资质单位处置 S3 下料 废液压油 收集后委托有资质单位处置 S4 焊接 焊渣 外售处置 S5 打磨 布袋收集粉尘 外售处置 S6 喷砂 喷砂沉渣 外售处置 S7 清洗 清洗沉渣 外售处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现有情况为空地，无现有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物 根据《2021年南京市环境状况公报》，建成区环境空气质量达到二级标准的天数为300天，同比减少4天，达标率为82.2%，同比下降0.9个百分点。其中，达到一级标准天数为91天，同比减少6天；未达到二级标准的天数为65天（其中，轻度污染61天，中度污染4天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为29μg/m3，达标，同比下降6.5%；PM10年均值为56μg/m3，达标，同比持平；NO2年均值为33μg/m3，达标，同比下降8.3%；SO2年均值为6μg/m3，达标，同比下降14.3%；CO日均浓度第95百分位数为1.0mg/m3，达标，同比下降9.1%；O3日最大8小时值超标天数为52天，超标率为14.2%，同比增加2.2个百分点。达标区判定见下表。 表3-1 达标区判定一览表 污染物 年评价标准 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(%) 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 29 35 82.8 达标 95百分位日均值 / 75 / PM10 年平均质量浓度 56 70 80 达标 95百分位日均值 / 150 / NO2 年平均质量浓度 33 40 82.5 达标 98百分位日均值 / 80 / SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 98百分位日均值 / 150 / CO 年平均质量浓度 / 4mg/m3 / 达标 95百分位日均值 1.0mg/m3 10mg/m3 10 O3 90百分位8h均值 / 160 / 不达标 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》，区域目前正在开展集中整治，深入推进工地扬尘管控“五达标、一公示”制度和“日查周报月讲评”制度，稳步推进扬尘管控的网格化管理；执行机动车国五排放标准，在销售、注册环节查验柴油车污染控制装置，抽检汽车销售企业柴油车环保达标情况；实施机动车排气超标治理维护闭环管理制度，改善区域交通现状，通过区域整治后环境空气质量可改善。 二、地表水环境 本次区域达标判断以 2021 年为基准年，引用《2021 年南京市环境状况公报》中数据：2021全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为 100%，无丧失使用功能（《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类）断面。滁河干流南京段水质总体状况为优，7 个监测断面中，水质达到《地表水环 境质量标准》Ⅲ类及以上断面比例为 100%。与上年相比，水质状况明显好转。 （2）水质监测情况 滁河执行地表水Ⅳ类标准，根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评 估报告》，2020 年 4 月 9 日~4 月 11 日对滁河（六合区污水处理厂排口下游 1000米）断面进行水质监测，监测结果如下： 表3-2 地表水环境质量现状监测结果 河流名称 监测断面 项目 监测因子（单位：mg/L，pH 无量纲） pH COD SS NH3-N TP 滁河 滁河（六合区污水理厂排口游 1000 米） 最小值 7.2 23 11 0.396 0.116 最大值 7.22 29 13 0.418 0.133 标准值 7.21 26 12 0.406 0.124 超标率% 0 0 0 0 0 标准指数 0.105 0.87 0.21 0.41 0.41 IV 类标准 6-9 30 60 0.3 0.3 由监测数据可知，滁河（六合区污水处理厂排口下游 1000 米）断面的所有监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准（悬浮物指标执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 三、声环境 根据《市政府关于批转市环保局<南京市声环境功能区划分调整方案>的通知》（宁政发〔2014〕34 号）的相关规定，建设项目所在区域噪声功能区划为 3 类区。项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 本次区域达标判断以 2021 年为基准年，引用《2021 年南京市环境状况公报》中数据：全市区域噪声监测点位 534 个。2021 年，城区区域环境噪声均值为53.9dB，与上年同期持平；郊区区域环境噪声均值为 52.2dB，同比下降 0.6dB。 全市交通噪声监测点位 247 个。2021 年，城区交通噪声均值为 67.6dB，同比下降 0.1dB；郊区交通噪声均值为 65.8dB，同比上升 0.5dB。 全市功能区噪声监测点位 28 个。2021 年，昼间噪声达标率为 97.3%，同比下降 1.8 个百分点；夜间噪声达标率为 93.8%，同比持平。 4、生态环境 本项目位于南京六合经济开发区内，不占用生态用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目主要从事专用设备制造，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展电磁辐射监测与评价。 6、地下水环境现状 本次地下水环境现状调查引用《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估 报告》中监测数据，龙池片区区域地下水的各因子除高锰酸盐指数为Ⅳ类外，其 余各项因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，区域地下水环境质量较好。 7、土壤 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》中监测数据，开发区内 T1-T5 点位重金属检测因子的检测数据分别分析并与《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）第二类用地进行比对，各项数值均低于第二类用地筛选值，即土壤中重金属含量均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险第二类用地指标。T1-T5点位内土壤中挥发性有机物与半挥发性有机物中 38 项检测因子的检测数据分析，土壤半挥发性有机物含量、挥发性有机物含量检测分析数据均达标。T6-T7 检测数据分别分析并与《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值进行比对，各项数值均低于筛选值，即土壤中重金属含量均符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值指标。本项目所在区域土壤质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目环境空气保护目标见表3-5。 表3-5 环境空气保护目标 环境要素 坐标 保护对象 保护内容 规模 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X（东经） Y（北纬） 方巷新村 118.78693 32.28814 居住区 人群 约1200人 二类区 NE 270 2、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。 3、生态环境保护目标 本项目位不新增用地，用地范围内没有生态环境保护目标。 4、其他环境保护目标 表3-6 其他环境保护目标 环境要素 环境保护目标 方位 距离（m） 规模 功能 保护级别/ 主导生态功能 水环境 滁河 N 4000 中河 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 声环境 厂界 / 50 / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 生态环境 马汊河-长江生态公益林 SW 3100 / 公益林 《省政府关于印发江苏省生态管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号） |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目焊接、打磨等工序产生颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中二级标准，具体标准值见表3-7。 表3-7 大气污染物排放标准 污染物 有组织排放 无组织排放监控浓度限值 标准来源 排放浓度mg/Nm3 排放速率kg/h 监控点 浓度 mg/Nm3 颗粒物 20 1 周界外浓度最高点 0.3 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 2、废水排放标准 本项目废水处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入下水管道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准及六合区污水处理厂接管标准后，接管至六合区污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入滁河。建设项目的污水排放标准列于表3-8。 表3-8 项目污水排放标准（mg/L，pH值无量纲） 项目 污水综合排放标准 (GB8978-1996) 表4三级标准 《城镇污水处理厂污染物 排放标准》（GB18918-2002） 中表1的一级A标准 pH（无量纲） 6～9 6～9 COD ≤500 ≤50 SS ≤400 ≤10 NH3-N[1] ≤45 ≤5（8）[2] TP[1] ≤8[2] ≤0.5 动植物油 ≤100 ≤1 石油类 ≤10 ≤1 注：[1]NH3-N和TP接管标准参照《污水排入城市下水管道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准； [2]括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3-9、表3-10。 表3-9 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB（A） 标准 昼间 夜间 建筑施工场界环境噪声排放标准 70 55 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准dB(A) 类别 标准值 标准来源 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 3类 65 55 4、固体废物 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环保部公告2013年第36号)。 本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的规定。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目投产后，全厂污染物排放总量见表3-11。 表3-11 本项目污染物产生及排放情况汇总（单位：t/a） 种类 污染物名称 产生量 消减量 排放量 进入环境量 废水 废水量 12383 0 12383 12383 COD 4.345 0.53 3.815 0.892 SS 2.528 0.342 2.186 0.178 NH3-N 0.374 0 0.374 0.0866 TP 0.0433 0 0.0433 0.0078 动植物油 0.351 0.1755 0.1755 0.0078 石油类 0.104 0.0415 0.0622 0.00173 废气 有组织 颗粒物 4.231 3.808 0.423 0.423 无组织 颗粒物 0.8101 0 0.8101 0.8101 固废 一般工业固废 68.208 68.208 0 0 危险废物 0.96 0.96 0 0 生活垃圾 90 90 0 0 厨余垃圾 9.75 9.75 0 0 总量平衡方案 本项目新增废气有组织颗粒物0.423t/a，在六合经济开发区内平衡。 本项目新增废水排放量为12383t/a，废水中污染物接管考核量分别COD3.815t/a、SS2.186t/a、NH3-N0.374t/a、TP0.0433t/a、动植物油0.1755t/a、石油类0.0622t/a。最终排放总量为COD0.892t/a、SS0.178t/a、NH3-N0.08664t/a、TP0.0078t/a、动植物油0.0078t/a、石油类0.00173t/a，废水总量在六合区污水处理厂总量中平衡。 固废均得到安全处置，固废总量零排放。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 主要污染工序： 一、施工期污染源强分析 （1）废气 施工期大气污染物主要来自施工现场材料堆放和施工过程产生的扬尘、动力机械排放的尾气等。 ①扬尘 包括施工场地扬尘、物料搅拌扬尘，据类似工程现场调查，项目施工过程中，运输车辆和施工产生的扬尘，对空气污染比较严重，通过洒水湿路的办法减少扬尘量70%～80%。 ②车辆及施工中的尾气污染 运输车辆及施工机械运行时会排放一氧化碳、氮氧化物和VOCs等污染物。因废气排放量小，故其影响范围主要为施工区内的环境空气。 （2）废水 施工期废水主要为施工区内的冲洗废水、混凝土养护用水、施工机械的清洗废水、雨天的地面泥水等泥浆废水以及施工队伍的生活污水等。 冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；混凝土养护产生的废水主要污染物为SS、石油类；施工队伍日常生活产生的生活污水，主要污染物为COD、NH3-N、SS等。 施工人员按20人/d计算，生活用水定额75L/人计，施工期生活用水量约为1.5t/d；排放系数取80％，施工期生活污水排放量为1.2t/d。 （3）噪声 噪声污染主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声源包括挖土机械、打桩机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。施工期主要施工机械噪声源强见表4-1，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3~8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表4-1 各噪声源强一览表 单位：dB 施工阶段 声源 声源强度(dB(A)) 施工阶段 声源 声源强度(dB(A)) 土石方 阶段 挖土机 85 装修、安装阶段 电钻 100-105 冲击机 95 电锤 100-105 空压机 80 手工钻 100-105 卷扬机 90-105 多功能木工刨 95 压缩机 75-88 混凝土搅拌(沙浆混合用) 105 底板与结构阶段 混凝土输送泵 95 云石机 105 振捣器 100-105 — — 电锯 100-105 — — 电焊机 90-95 — — 空压机 80 — — （4）固体废物 施工期固体废物主要为弃土、施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。弃土在场内周转，用于施工区域内的回填、绿地和道路等建设，本项目建设挖出土方约100m3，地块内场地平整、绿化填土、埋高时约需回填100m3。 建筑垃圾主要包括砂土、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋及装修垃圾。按建筑面积47520m2计算，建筑垃圾以每1.3t/100m2计，则建筑垃圾产生量约为617.76t，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。 本项目施工期预计有工人20人，施工人员的生活垃圾按人均1kg/人·d的产生量估算，则每天生活垃圾产生量约为20kg/d，合计产生量约为7.2t，收集后交由环卫部门统一清运。弃土及建筑垃圾清运前必须向市容管理部门申报，及时运到指定的建筑垃圾处理场填埋处理。 二、污染物防治措施分析 （1）大气 施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3，施工机械和交通运输车辆排放的废气中含NOx、CO和烃类物等，均为无组织排放。因而施工现场应采取以下措施： ①建筑材料堆放应做到整齐有序，对易产生扬尘的污染源，应采取覆盖、洒水、封闭等有效的控制措施； ②土堆、易产生扬尘料堆必须进行遮盖或喷洒防尘； ③车辆不带泥沙出现场，可在工地门口铺一段石子，定期过滤清理，定期洒水清扫，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境的影响； ④施工方应严格执行《关于有效控制城市扬尘污染的通知》精神，强化措施，确保建设工程扬尘污染防治专项整治工作取得实效； ⑤选用耗油低的施工机械等措施，降低大气污染物的产生量。因施工期较短，且施工结束上述污染现象即消除，因而施工期的大气影响是短暂的 （2）地表水环境 施工期废水污染源主要为施工区内的冲洗废水、混凝土养护用水、施工机械的清洗废水、雨天的地面泥水等泥浆废水以及施工队伍的生活污水等。所排废水主要含COD、SS、氨氮、TP和少量石油类。应加强施工期管理，并建造污水临时处理设施，对悬浮物含量高的施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）固体废弃物 施工期的建筑垃圾，如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，应尽可能加以回用，不能回用的也要集中堆放，定期清运。施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。采取以上各项管理措施，实行文明施工，可以最大限度地减轻施工期的固废对环境的不利影响。 （4）声环境 噪声污染主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 ①运输汽车是个流动声源，流动范围较大，除施工场区外，对外环境也将造成污染。本工程建设期间将使运输所经道路两侧的噪声污染加重，同时引起扬尘。 ②由工程分析可知，项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在80dB（A）以上（距源1m处）。根据建筑项目的建设特点，首先经土地平整、基础水泥浇筑等工序，同时施工期使用低噪声设备、减振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出主要施工机械动力噪声对不同距离的影响见表4-2。 表4-2 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 机械种类 声源（1m） 距施工机械不同距离的作业噪声强度值（dB（A）） 10m 20m 40m 60m 80m 100m 120m 装载机 84 64.0 58.0 52.0 48.4 45.9 44.0 40.5 推土机 80 60.0 54.0 48.0 44.4 41.9 40.0 36.5 挖掘机 78 58.0 52.0 46.0 42.4 39.9 38.0 34.5 搅拌机 80 60.0 54.0 48.0 44.4 41.9 40.0 36.5 由上表可知，施工期对距项目最近的敏感点距离约400米，若集中使用高噪声设备时，不对上述施工机械作业产生的噪声进行有效控制，施工期产生的施工噪声将对敏感点居民的生活和学习造成一定的影响，尤其是夜间。 施工期间施工单位采取现场合理布局，采用低噪声设备，合理安排施工时间，加强设备维护和施工管理等措施可保证施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。在此基础上，预计在施工期内，施工作业产生的噪声对周围声环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强核算 本项目营运期废气主要为下料粉尘、焊接烟尘及打磨粉尘。 1、下料粉尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目原料主要为冷轧钢带、不锈钢型材、不锈钢管道等，采用氧气切割，产生颗粒物系数为1.5kg/吨原料。项目使用冷轧钢带、不锈钢型材、不锈钢管道等共1274t/a，则产生下料粉尘共1.911t/a。下料工序经集气罩微负压收集，收集后采用布袋除尘器处理废气，收集效率为90%、处理效率为99%，下料粉尘经收集处理后经15m高的排气筒FQ-01排放。 下料粉尘有组织收集量约1.72t/a，处理后排放量约为0.0172/a。未收集部分直接无组织排放，直接无组织排放量约0.191t/a。 2、焊接烟尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中有关资料，焊接烟尘的产生量与焊丝的种类及焊接方法有关，项目的焊条用量10t/a，烟尘产生系数为9.19kg/吨原料，因此本项目建成后焊接烟尘产生量为0.92t/a。本项目采用移动式焊烟净化器处理废气，烟尘捕集率达70%，处理效率为90%。焊接烟尘产生量较小，对外环境影响较小，因此，本项目焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后直接无组织排放。 焊接烟尘有组织收集量约0.644t/a，处理后排放量约为0.0644t/a。未收集部分直接无组织排放，直接无组织排放量约0.276t/a。则焊接烟尘无组织排放总量约0.34t/a。 3、打磨粉尘 本项目在打磨工序时会有少量打磨粉尘产生。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，打磨粉尘产污系数约2.19kg/吨原料，不锈钢方管、管材、管件等原料的年用量为1274t/a，则打磨粉尘产生量为2.79t/a。打磨工序经集气罩微负压收集，收集后采用布袋除尘器处理废气，收集效率为90%、处理效率为99%，打磨粉尘经收集处理后经15m高的排气筒FQ-01排放。 打磨粉尘有组织收集量约2.511t/a，处理后排放量约为0.0251t/a。未收集部分直接无组织排放，直接无组织排放量约0.279t/a。 4、食堂油烟 本项目食堂就餐人数共约650人，就餐天数300天，一天一餐。根据类比经验数据，食用油消耗以每人每餐30g计，则食用油消耗量为5.85t/a，根据不同的炒炸工况，油的挥发量不同，一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，本项目取中间值3%，则油烟的排放量为0.176t/a。按日烹饪时间3h进行计算，本项目设置3个灶头。则该项目所排油烟速率为0.065kg/h，油烟浓度为5.42mg/m3（风量按12000m3/h）。油烟废气通过集气罩收集后经油烟净化器进行处理，处理效率不低于75%，处理后废气中的油烟浓度为1.355mg/m3，油烟排放量为0.044t/a。处理后的食堂油烟通过专用管道至食堂楼顶排放 由于焊接工序分别布设于4#厂房一层、二层和三层，由于4#厂房每层面积一致，因此对污染物进行合并计算。下料工序分布于3#厂房一层，打磨工序分布于3#厂房二层，3#厂房每层面积一致，下料及打磨工序经布袋除尘器处理后经同一根15m高排气筒排放。 本项目大气污染物有组织产生及排放情况见表4-3，无组织产生及排放情况详见表4-4。 表4-3 项目有组织废气污染源强核算结果及相关参数 工序 装置 污染源 污染物 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 年 排 放 时 间 h 核 算 方 法 废气 量 m3/h 浓度mg/ m3 速率kg/h 总量 t/a 工 艺 效率% 核 算 方 法 废气量m3/h 浓度mg/ m3 速率kg/h 总量 t/a 是否可行技术 下料 15m高排气筒FQ-01 颗粒物 系 数 法 6000 119.5 0.717 1.72 布袋除尘 99 系 数 法 10000 1.763 0.0176 0.0423 是 2400 打磨 颗粒物 系 数 法 4000 261.56 1.046 2.511 布袋除尘 99 系 数 法 是 2400 表4-4 本项目无组织废气排放情况 所在区域 污染物 排放量t/a 排放速率kg/ h 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 3#厂房 颗粒物 0.47 0.196 80 54 12 4#厂房 颗粒物 0.34 0.142 80 54 18 （3）监测要求 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017）表1中相关要求，本项目废气类型为“其他排放口的监测指标”中“非重点排污单位”，最低监测频次见下表： 表4-5 废气排放污染源监测计划 序号 监测类型 监测点位 监测项目 监测频次 1 有组织废气 FQ-01 颗粒物 一年一次 2 无组织废气 上风向1个点，下风向3个点 颗粒物 一年一次 （4）非正常工况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号），非正常工况只考虑开停炉（机）等非正常工况，本项目生产设施开停机不会产生污染物。 （5）污染治理措施分析 1）本项目焊接烟尘经焊接烟尘净化装置处理后无组织排放，下料粉尘、打磨粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒FQ-01排放。 焊接烟尘净化装置工作原理如下： 焊接烟尘净化器的工作原理是通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。 布袋除尘器其工作原理如下： 布袋除尘器由除尘器出灰斗、进排风道、过滤室（中、下箱体）、滤袋及（袋笼骨）等构成。含尘气体由除尘器下部进气管道经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。布袋除尘器除尘效率高，可达 99%以上，本项目除尘效率取99%。 2）技术可行性分析：根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)，“气污染治理设施工艺包括除尘设施(袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他)。本项目烟粉尘采用移动式烟尘净化器处理、布袋除尘器，为可行性技术。 3）经济可行性分析：本项目废气处理装置一次性投入约为40万元，在运行过程中主要费用为电费、维护费以及人工费，年运行成本约为5万元，运行成本较小，对本项目成本影响较小，在经济上可行。 综上，本次项目废气经有效处理措施处理后均能达标排放，因此建设项目污染防治措施处理在经济和技术上是可行的。 （6）污染排放量核算 有组织排放量核算情况详见表4-6 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 一般排放口 1 FQ-01 颗粒物 1.763 0.0176 0.0423 一般排放口合计 颗粒物 0.0423 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.0423 无组织排放量核算见表4-7。 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污 环节 污染物 主要污染 防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/ （t/a） 标准名称 浓度限值/ （μg/m3） 1 3#厂房 打磨 颗粒物 焊接烟尘净化装置 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 300 0.279 2 3#厂房 下料 颗粒物 布袋除尘器 300 0.1911 3 4#厂房 焊接 颗粒物 布袋除尘器 300 0.34 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.8101 项目大气污染物年排放量核算见表4-7。 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.8524 有组织排放影响估算见表4-14。 表4-14 有组织污染物的浓度和占标率 下风向距离(m) 有组织 颗粒物 预测质量浓度（μg/m3） 占标率（%） 50.0 0.95940 0.21 100.0 2.17230 0.48 200.0 1.70720 0.38 300.0 1.07770 0.24 400.0 0.77811 0.17 500.0 0.63444 0.14 600.0 0.52330 0.12 700.0 0.47363 0.11 800.0 0.42821 0.10 900.0 0.38177 0.08 1000.0 0.33958 0.08 1200.0 0.27696 0.06 1400.0 0.23105 0.05 1600.0 0.19477 0.04 1800.0 0.17020 0.04 2000.0 0.15062 0.03 2500.0 0.11564 0.03 下风向最大浓度及占标率 2.18560 0.49 下风向最大浓度出现距离（m） 107 表4-14 无组织污染物的浓度和占标率 下风向距离(m) 无组织 3#厂房颗粒物 4#厂房颗粒物 预测质量浓度（μg/m3） 占标率（%） 预测质量浓度（μg/m3） 占标率（%） 50.0 82.13100 9.13 29.93800 3.33 100.0 78.36200 8.71 32.60100 3.62 200.0 47.68300 5.30 24.34600 2.71 300.0 32.22400 3.58 17.39400 1.93 400.0 23.39900 2.60 13.23600 1.47 500.0 17.95700 2.00 10.45700 1.16 600.0 14.34800 1.59 8.51040 0.95 700.0 11.82100 1.31 7.10650 0.79 800.0 9.96320 1.11 6.05090 0.67 900.0 8.55930 0.95 5.23490 0.58 1000.0 7.57150 0.84 4.63660 0.52 1200.0 5.94260 0.66 3.67430 0.41 1400.0 4.83660 0.54 3.01040 0.33 1600.0 4.04350 0.45 2.52910 0.28 1800.0 3.45120 0.38 2.16660 0.24 2000.0 2.99430 0.33 1.88520 0.21 2500.0 2.21500 0.25 1.40160 0.16 下风向最大浓度及占标率 84.75600 9.42 32.94700 3.66 下风向最大浓度出现距离（m） 88 87 D10%最远距离（m） / / / / （7）环境影响分析 采用 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，估算模式计算的污染源的正常排放的污染物的 Pmax 和 D10%预测结果如下： 表4-8 Pmax与D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准（μg/m3） Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 判定评价等级 无组织 3#厂房 颗粒物 900.0 84.756 9.42 / 二级 4#厂房 颗粒物 900.0 32.947 3.66 / 二级 有组织 DA001 颗粒物 450.0 2.1856 0.49 / 二级 （8）小结 本项目所在地为不达标区，不达标因子为O3。本项目废气污染物为颗粒物。 3#厂房下料工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后经15m高排气筒FQ-01排放，打磨工序产生的打磨粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒FQ-01排放。颗粒物最大排放浓度为2.1856mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准。 3#厂房下料、打磨工序未捕集粉尘直接无组织排放，颗粒物最大排放浓度为84.756mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准。 4#厂房焊接工序产生的焊接烟尘经焊接烟尘净化装置处理后无组织排放，未捕集部分直接无组织排放，颗粒物最大排放浓度为32.947mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准。 污染源估算模式正常排放下各污染物最大质量浓度占标率较小，对周围环境敏感点的影响很小，不会改变区域大气环境现状，对周围环境影响较小。因此本次评价认为：本项目大气环境影响可以接受。 2、废水 本项目废水主要为生活污水、食堂废水、纯水制备浓水及地面清洗废水。 ①生活污水 本项目员工生活用水量为9750t/a，排污系数以0.8计，故本项目生活污水产生量为7800t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》主要污染物及浓度为COD 340mg/L、SS 200mg/L、氨氮32.6mg/L、总磷4.27mg/L。 ②食堂废水 本项目员工生活用水量为9750t/a，排污系数以0.8计，故本项目生活污水产生量为2340t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》主要污染物及浓度为COD 340mg/L、SS 200mg/L、氨氮32.6mg/L、总磷4.27mg/L、动植物油150mg/L。 ③纯水制备浓水 纯水制备用水量约1715t/a，产生纯水制备浓水515t/a，纯水制备浓水主要污染物参照《南京芯华半导体材料有限公司半导体封装用电子材料项目》，该项目纯水制备工序与本项目一致，具有可类比性。纯水制备浓水主要污染物及浓度为COD 40mg/L、SS 30mg/L。 ④车间地面冲洗废水 废水排放系数按照0.8计算，车间设备清洗废水量为1728t/a，车间地面冲洗废水主要污染物参照《南京芯华半导体材料有限公司半导体封装用电子材料项目》，该项目生产车间也为机械加工车间，具有可类比性。车间地面冲洗废水主要污染物及浓度为COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、石油类60mg/L。 本项目水污染物产生及排放状况见表4-9，废水间接排放口基本情况详见表4-10。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 表4-9 本项目废水源强及污染治理设施统计表 产污环节 废水类别 污染物名称 排放量(m3/a) 产生情况 污染防治措施 排放情况 排放方式 排放去向 排入外环境量t/a 浓度mg/L 产生量t/a 措施名称 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为技术可行 浓度mg/L 接管量t/a 职工生活 生活污水 COD 7800 340 2.652 化粪池 35m3/d 化粪池 10 (是 (否 306 2.387 间接排放 六合区污水处理厂 0.39 SS 200 1.56 10 180 1.404 0.078 氨氮 32.6 0.254 0 32.6 0.254 0.039 总磷 4.27 0.0333 0 4.27 0.0333 0.0039 食堂废水 COD 2340 340 0.796 隔油池+化粪池 隔油池：10m3/d 隔油+化粪池 10 (是 (否 306 0.716 0.39 SS 200 0.468 10 180 0.421 0.078 氨氮 32.6 0.0763 0 32.6 0.0763 0.039 总磷 4.27 0.01 0 4.27 0.01 0.0039 动植物油 150 0.351 50 75 0.176 0.0078 纯水制备 纯水制备浓水 COD 515 40 0.206 / / / (是 (否 40 0.0206 0.0258 SS 30 0.155 / 30 0.0155 0.00515 地面冲洗 地面冲洗废水 COD 1728 400 0.6912 隔油池 隔油池：6m3/d 隔油 0 (是 (否 400 0.6912 0.0864 SS 200 0.3456 0 200 0.3456 0.0173 氨氮 25 0.0432 0 25 0.0432 0.00864 石油类 100 0.1728 60 40 0.06912 0.00173 表4-10 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度（°） 纬度（°） 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L） 1 S1 118.779963 32.284905 1.2383 市政污水管网 连续排放 / 六合区污水处理厂 COD 50 SS 10 NH3-N 5 TP 0.5 动植物油 1 石油类 1 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 表4-11 建设项目水污染物“三本帐”核算 t/a 种类 污染物名称 产生量 削减量 接管量* 最终排放量** 生活污水、食堂废水、纯水制备浓水等 废水量 12383 0 12383 12383 19278 COD 4.345 0.53 3.815 0.892 SS 2.528 0.342 2.186 0.178 NH3-N 0.374 0 0.374 0.0866 TP 0.0433 0 0.0433 0.0078 动植物油 0.351 0.1755 0.1755 0.0078 石油类 0.104 0.0415 0.0622 0.00173 *：接管量仅为接入污水管网量；**：新增最终排放量为六合区污水厂排入外环境量 （2）废水污染治理措施分析 ①六合污水处理厂简介 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，本项目的排放方式属于间接排放，地表水环境影响评价工作等级定为三级B，仅分析依托污水处理设施的环境可行性。 根据《六合区污水厂提标改造工程项目环境影响评价报告》预测分析结果：提标后六合区污水处理厂出水由原先执行的一级B指标提高至一级A指标；污水处理厂总体处理水量及尾水排放量均无变化，通过深度处理后，进一步降低COD、SS、氨氮等主要污染物的浓度，改善了尾水水质，总体上有利于改善滁河水质，减轻对滁河的影响；地表水影响预测引用原六合区污水处理厂环评报告及六合区污水处理厂提标改造工程项目排污口论证报告相关结论，结论表明：项目尾水通过排污口排入滁河后对水功能区水质、水生态环境及第三方用水户均无不良影响。 六合污水处理厂采用采用CAST周期循环活性污泥处理工艺，CAST工艺是近年来在传统 SBR 工艺上发起来的一种新型工艺，它是利用不同微生物在不同负荷条件下生长速率差异和污水生物除磷脱氮机理，将生物选择器与传统SBR反应器相结合的产物。这种工艺综合了推流式活性污泥法的初始反应条件（具有基质浓度梯度和较高的絮体负荷）和完全活性污泥法的优点（较强的耐冲击负荷能力），无论对城市污水还是工业废水都是一种有效的方法，有效地防止污泥膨胀。另外如果选择器的厌氧的方式运行，则具有生物除磷作用。 有资料介绍：由于 CAST 工艺引入了厌氧选择器，使该系统具有很强的除磷脱氮能力。实际这种说法不完全正确。因为就脱氮而言，CAST 系统与传统的SBR没有太多的不同，静止沉淀时的反硝化作用和同时硝化反硝化作用在脱氮过程中起主要的作用。而除磷方面，仅20-30%的回流比，则无法保证选择区内的污泥浓度，举例而言，若反应池内的污泥浓度为6g/L（一般没这么高），回流比为 20%时，选择的污泥浓度仅为1g/L。这样低的污泥浓度是很难保证良好的除磷效果的。况且回流是在进水同时进行，这时处在曝气阶段，回流的混合液含有大量的溶解氧和硝态氧，也不利除磷。第三，生物除磷是通过排除富集磷的污泥来实现的，而系统长泥龄低负荷的运行，产泥率很低，同样无法保证良好的除磷效果。实际上，很多实际工程设计中，CAST工艺往往都辅以化学除磷，以保证处理达标。所以，许多资料所介绍的 CAST 工艺良好的除磷脱氮能力有必要进行进一步的探讨和研究。 六合污水处理工艺流程见图4-1。 图4-1 开发区污水处理厂污水处理工艺流程图 ②废水水质接管可行性分析 建设项目污水主要为生活污水、食堂废水、纯水制备浓水等，水质较为简单，经简单处理后水质达到满足六合污水处理厂接管要求，接管排入六合污水处理厂集中处理可行。 ③废水水量接管可行性分析 六合污水处理厂总处理能力为8万t/d，本项目所在区域属污水厂的接管区域，项目建成后新增生活污水41.28t/d（日最大量），仅占到污水处理厂总负荷的0.052%，对其正常处理几乎没有冲击影响，故本项目废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。因此，从处理规模上讲，建设项目废水接管排入六合污水处理厂进行集中处理是可行的。 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水污染源监测点位、监测因子及监测频次见下表。 表4-12 废水排放污染源监测计划 序号 监测类型 监测点位 监测指标 监测频次 1 废水 污水排口 pH、COD、SS、NH3-N、石油类、动植物油 每季度一次 （4）小结 本项目运营期废水主要为生活污水、食堂废水、纯水制备浓水及地面清洗废水，经厂区污水处理站预处理后接管至六合区污水处理厂集中处理。本项目废水水质简单，满足六合区污水处理厂接管要求、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城市下水管道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准，接管排入六合区污水处理厂集中处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入滁河。 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目生产设备如表2-5，其中风机、装配线、集尘塔等设备运行噪声较大，噪声值可达80-90dB（A）。设备噪声情况如下表4-13。 表4-13 本项目设备噪声情况一览表 设备名称 噪声源强 数量(台) 所在车间(工段)名称 距厂界距离(m) 治理措施 设计降噪效果dBb(A) 核算 方法 等效声级dB(A) (单机) E S W N 手工氩弧焊机 类比法 80 10 3#厂房 250 50 40 110 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 手工氩弧焊机 类比法 80 5 250 45 40 115 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 等离子自动焊 类比法 80 2 250 40 40 120 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 激光切割机 类比法 85 2 250 35 40 125 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 剪板机 类比法 90 2 245 20 45 130 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 折边机 类比法 90 2 245 20 45 130 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 数控卷板机 类比法 90 4 245 35 45 125 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 抛光机 类比法 85 5 230 35 60 125 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 角磨机 类比法 85 20 220 50 70 150 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 焊缝校平机 类比法 80 2 230 50 60 150 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 卷锥机 类比法 85 1 240 50 50 150 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 坡口机 类比法 80 5 240 65 50 135 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 旋边机 类比法 85 1 240 50 50 150 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 手工氩弧焊机 类比法 85 5 120 40 180 120 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 等离子自动焊 类比法 80 1 120 30 180 140 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 激光切割机 类比法 80 2 150 50 150 105 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 剪板机 类比法 90 2 150 45 150 110 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 折边机 类比法 90 2 150 30 150 130 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 数控卷板机 类比法 85 1 150 30 150 130 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 抛光机 类比法 85 5 150 40 150 110 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 立式抛光机2 类比法 90 1 4#厂房 150 45 150 105 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 焊缝校平机 类比法 90 2 110 50 190 110 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 卷板机 类比法 90 1 150 45 150 115 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 旋边机 类比法 90 1 150 40 150 125 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 手工氩弧焊机 类比法 85 10 140 30 160 135 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 等离子自动焊 类比法 85 2 145 30 155 135 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 激光切割机 类比法 85 2 165 35 135 125 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 剪板机 类比法 85 2 165 30 135 130 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 折弯机 类比法 85 2 125 30 175 130 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 抛光机 类比法 80 1 125 25 175 135 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 立式抛光机2 类比法 85 1 125 25 175 135 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 坡口机 类比法 80 4 130 20 150 45 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 焊接机 类比法 80 5 125 20 155 45 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 焊缝校平机 类比法 80 2 140 25 160 135 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 卷板机 类比法 80 2 140 25 160 135 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 旋边机 类比法 90 1 140 25 160 135 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 25 （2）噪声达标情况分析 ①噪声预测模式 根据声环境评价导则的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 1）点源噪声 点源噪声衰减模式为： 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； △Loct—各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： 2）点源噪声叠加公式 式中：LTP—叠加后的噪声级，dB(A)； n—点源个数； Lpi—第i个声源的噪声级，dB(A)。 ②预测结果分析 本次只考虑噪声随距离的衰减，噪声源对厂界噪声贡献值见表4-14。 表4-14 距离衰减对各预测点的影响值表 dB（A） 产生位置 噪声源 数量 （台/套） 影响预测结果 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 3#厂房一层 手工氩弧焊机 10 17.04 31.02 32.96 24.17 手工氩弧焊机 5 14.03 28.93 29.95 20.78 等离子自动焊 2 10.05 25.97 25.97 16.43 激光切割机 2 15.05 32.13 30.97 21.07 剪板机 2 20.23 41.99 34.95 25.73 折边机 2 20.23 41.99 34.95 25.73 数控卷板机 4 23.24 40.14 37.96 29.08 抛光机 5 19.76 36.11 31.43 25.05 3#厂房二层 角磨机 20 26.16 39.03 36.11 29.49 焊缝校平机 2 10.78 24.03 22.45 14.49 卷锥机 1 12.40 26.02 26.02 16.48 坡口机 5 14.39 25.73 28.01 19.38 旋边机 1 12.40 26.02 26.02 16.48 4#厂房一层 手工氩弧焊机 5 25.41 34.95 21.88 25.41 等离子自动焊 1 13.42 25.46 9.89 12.08 激光切割机 2 14.49 24.03 14.49 17.59 剪板机 2 24.49 34.95 24.49 27.18 折边机 2 24.49 38.47 24.49 25.73 数控卷板机 1 16.48 30.46 16.48 17.72 抛光机 5 23.47 34.95 23.47 26.16 立式抛光机2 1 21.48 31.94 21.48 24.58 4#厂房二层 焊缝校平机 2 27.18 34.03 22.44 27.18 卷板机 1 21.48 31.94 21.48 23.79 旋边机 1 21.48 32.96 21.48 23.06 手工氩弧焊机 10 27.08 40.46 25.92 27.39 等离子自动焊 2 19.78 33.47 19.20 20.40 激光切割机 2 18.66 32.13 20.40 21.07 剪板机 2 18.66 33.47 20.40 20.73 折弯机 2 21.07 33.47 18.15 20.73 抛光机 1 13.06 27.04 10.14 12.39 4#厂房三层 立式抛光机2 1 18.06 32.04 15.14 17.39 坡口机 4 18.74 35.00 17.50 27.96 焊接机 5 20.05 35.97 18.18 28.93 焊缝校平机 2 15.09 30.05 13.93 15.40 卷板机 2 15.09 30.05 13.93 15.40 旋边机 1 22.08 37.04 20.92 22.39 本项目贡献值 36.7 50.8 44.3 39.7 由上表可以看出，在项目噪声源影响下，项目4个厂界中昼间噪声（本项目夜间不生成）均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）中3类区标准要求，项目噪声对周边声环境影响不大，不会改变当地声环境功能区划。 （3）噪声监测计划 本项目噪声环境监测内容及计划见表4-15。 表4-15 噪声排放污染源监测计划 序号 监测类型 监测点位 监测指标 监测频次 1 噪声 厂界外1米 Leq(A) 每季度一次 （4）小结 项目噪声主要为等离子自动焊、激光切割机、剪板机、折边机、数控卷板机、抛光机、坡口机、角磨机、焊缝校平机、卷锥机、旋边机、风机等运行时产生的噪声，通过隔声、减振、消声等降噪措施，可以使噪声得到有效的控制。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边声环境影响不大。 4、固体废物 （1）固废源强核算 本项目营运期产生的工业固废主要包括废钢料、废乳化液、废液压油、收集粉尘、喷砂沉渣、清洗沉渣、废包装桶、生活垃圾、厨余垃圾等。 ①废钢料：根据企业提供资料，本项目在下料过程中会产生边角料。边角料产生量为原料用量的5%，不锈钢方管、管材、管件等原料的年用量为1274t/a，则边角料的产生量为63.7t/a； ②废乳化液：产生量约为0.4t/a； ③喷砂沉渣：本项目喷砂过程中将产生喷砂沉渣，根据企业提供资料，产生量约为0.5t/a，喷砂沉渣循环使用不外排。 ④废液压油：产生量约为0.4t/a。 ⑤收集粉尘：根据废气产排情况计算，收集粉尘量约为3.808t/a。 ⑥废包装桶：乳化液、液压油等的废包装桶年产生80个，每个桶重 2kg， 则废包装桶产生量为 0.16t/a。 ⑦生活垃圾：本项目共有员工650人，人均职工生活垃圾产生量按1kg/d 计，则职工生活垃圾产生量90t/a。生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一清运处置。 ⑧厨余垃圾：本项目食堂日就餐人次共约650人，就餐天数300天，按每人次产生厨余垃圾 0.05kg 计， 厨余垃圾产生量为9.75t/a，委托环卫部门统一收集处置。 ⑨清洗沉渣：根据企业提供资料，产生量约为0.2t/a，收集后回用于喷砂工序。 （2）属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，对建设项目产生的副产物（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别其是否属于固体废物。按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）中相关编制要求，本项目的固体废物鉴别情况见表4-16。 表4-16 固体废物产生情况及判定表 序号 副产物 名称 产生 工序 形态 主要成分 产生量 （t/a） 种类判断 是否属于 固体废物 判定依据 1 废钢料 下料 固 不锈钢 63.7 是 《固体废物鉴别标准 通则》中“4.1：a）[1]” 2 废乳化液 下料 液 乳化液 0.4 是 《固体废物鉴别标准 通则》中“4.1：a）[1]” 3 喷砂沉渣 喷砂 固 石英砂 0.5 是 《固体废物鉴别标准 通则》中“4.4：b）[2]” 4 废液压油 下料 液 液压油 0.4 是 《固体废物鉴别标准 通则》中“4.1：a）[1]” 5 收集粉尘 废气处理 固 颗粒物 3.808 是 《固体废物鉴别标准 通则》中“4.3：a）[4]” 6 废包装桶 贮存 固 液压油、乳化液 0.16 是 《固体废物鉴别标准 通则》中“4.4：b）[2]” 7 清洗沉渣 清洗 固 石英砂 0.2 是 《固体废物鉴别标准 通则》中“4.4：b）[2]” 8 生活垃圾 职工生活 固 果皮 90 是 《固体废物鉴别标准 通则》中4.4：b）[2] 9 厨余垃圾 食堂 固 食堂残渣 9.75 是 《固体废物鉴别标准 通则》中4.4：b）[2] 备注：“*”表示：收集粉尘由布袋除尘器、焊机烟尘净化装置产生； [1]“4.1：a）”表示：在生产过程中产生的因为不符合国家、地方制定或行业通行的产品标准（规范），或者因为质量原因，而不能在市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质，如不合格品、残次品、废品等； [2]“4.4：b）”表示：国务院环境保护行政主管部门认定为固体废物的物质； [3]“4.3：a）”表示：烟气和废气净化、除尘处理过程中收集的烟尘、粉尘，包括粉煤灰。 （3）固体废物属性判定及危险废物汇总 根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等文件标准要求，对建设项目鉴别出的固体废物进行属性判定，属性判定原则主要为： 1）列入《国家危险废物名录》的直接判定为危险废物； 2）未列入《国家危险废物名录》，但从工艺流程及产生环节、主要成分、有害成分等角度分析可能具有危险特性的固体废物，环评阶段类比相同或相似的固体废物危险特性判定结果。或选取具有相同或相似性的样品，按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6）等国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定；该类固体废物产生后，应按国家规定的标准和方法对所产生的固体废物再次开展危险特性鉴别，并根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，按照《国家危险废物名录》要求进行归类管理。 3）环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，暂按危险废物从严管理，并在该类固体废物产生后开展危险特性鉴别，按《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等要求给出详细的危险废物特性鉴别方案建议。 4）未列入《国家危险废物名录》，从工艺流程及产生环节、主要成分、有害成分等角度分析不具有危险特性的固体废物，定义为一般工业固废。 本项目产生的固体废物属性判定情况见表4-17。 表4-17 固体废物产生情况汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般固体废物） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物 类别 废物代码 估算产生量（t/a） 拟采取的处理处置方式 1 废钢料 一般固废 下料 固 不锈钢 / / / / 63.7 外售 2 喷砂沉渣 一般固废 喷砂 固 石英砂 / / / 0.5 回收利用 3 收集粉尘 一般固废 废气处理 固 颗粒物 / / / 3.808 环卫清运 4 清洗沉渣 一般固废 清洗 固 石英砂 / / / 0.2 回收利用 5 废乳化液 危险废物 下料 液 乳化液 《国家危险废物名录》 T HW09 900-007-09 0.4 有资质单位处置 6 废液压油 危险废物 下料 液 液压油 T，I HW08 900-249-08 0.4 有资质单位处置 7 废包装桶 危险废物 贮存 固 液压油、乳化液 T HW49 900-999-49 0.16 有资质单位处置 8 生活垃圾 一般固废 职工生活 固 果皮 / / / / 90 环卫清运 9 厨余垃圾 一般固废 食堂 固 食堂残渣 / / / 9.75 有资质单位处置 （4）固废环境影响分析 1）一般固废环境影响分析 本项目在生产过程中产生的一般固废有废钢料、喷砂沉渣、收集粉尘、清洗沉渣等。 公司厂区内部设有较完善的生活垃圾、一般工业固废收集区域，并且强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏，本项目产生的各类工业固废在安全处置前，可暂存厂区内部，项目一般固废暂存场所已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关选址、运行、设计等要求设置，本次项目一般固废暂存场所选址具有可行性。 本项目一般固废在厂区内部从产生工艺环节运输到一般固废暂存间过程中，由于项目生产车间和一般固废暂存间均位于同一个厂区内，运输过程中可及时对洒落的固废进行收集清理，同时运输过程中避开办公区，亦不会对人员及周边环境产生影响。 本项目产生的布袋收集粉尘由环卫清运、废钢料外售、喷砂沉渣、清洗沉渣收集后回用于喷砂工序。 综上，本项目产生的一般固废均得到有效处置，不会对周边环境产生较大影响。 2）危险废物环境影响分析 本项目生产过程中产生的危险固废主要为废液压油、废乳化液、废包装桶，经过收集后委托专业资质单位处置。 ①危险废物贮存场所环境影响分析 项目危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（公告2013年第36号）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关选址、设计、运行管理等要求设置，项目周围500m范围内无环境敏感保护目标，故项目危险废物贮存场所选址具有可行性。 项目危险废物暂存场所危废贮存过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（公告2013年第36号）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求进行，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），强化危险废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝危险废物在厂区内的散失、渗漏。做好危险废物在车间内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置，建立完善的规章制度，以降低危险废物洒落对周围环境的影响。 因此，本项目危险废物暂存场所不会对周围外环境造成较大影响，贮存场所设置具有可行性。 ②危险废物运输过程环境影响分析 本次项目危险废物严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求运输，在厂区内部从产生工艺环节运输到危废暂存间过程中，由于项目生产车间和危废暂存间均位于同一个厂区内，厂内运输过程中严格采取措施防止散落、泄漏，同时运输过程中避开办公区，亦不会对人员及周边环境图产生影响。 危险废物从项目厂区运输至有资质的处置单位过程中，将严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，确保运输过程中不会对运输沿线的敏感点产生影响。 ③危险废物委托处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物拟委托有资质的单位处置，废液压油、废乳化液、废包装桶拟委托南京卓越环保科技有限公司处置，本次评价对危险废物利用或者处置途径的可行性进行分析。 南京卓越环保科技有限公司位于南京市浦口区环保产业园，经营品种：焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04，仅限263-002-04、263-004-04、263-006-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水，烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11，不含252-003-11、252-016-11、261-015-11、261-019-11、261-020-11、261-030-11、261-102-11、261-103-11、261-104-11、261-105-11、261-107-11、261-108-11、261-111-11、261-135-11、321-001-11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），新化学物质废物（HW14），感光材料废物（HW16），含金属羧基化合物废物（HW19），有机磷化合物废物（HW37），有机氰化物废物（HW38），含酚废物（HW39，仅限261-071-39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45，仅限261-080-45、261-081-45、261-082-45、261-084-45、261-085-45、261-086-45、900-036-45），其他废物（HW49，仅限309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、900-000-49），废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-152-50、261-183-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50），合计20000吨/年。 本项目涉及的危废种类染料、废乳化液（HW09，900-007-09）、废液压油（HW08，900-249-08）、废包装桶（HW49，900-999-49）在南京卓越环保科技有限公司经营品种范围内，且据业主咨询，该处置单位均有足够余量接纳。综上，本项目产生的危险废物委托南京卓越环保科技有限公司处置是可行的。 ⑤危废贮存能力分析 厂区拟建设危废库1个，占地面积约10m2。危险废物暂存基本情况表详见表4-18，危废库容量分析详见表4-19。 表4-18 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 占地面积 贮存方式、周期 贮存标准 最大贮存量t 是否满足要求 1 危废库 废包装桶 HW49 900-999-49 1 桶装，12个月 危险废物贮存污染物控制标准 0.16 是 2 废乳化液 HW09 900-007-09 1 桶装，12个月 0.4 是 4 废液压油 HW08 900-249-08 1 桶装，12个月 0.4 是 表4-19 危险废物贮存场所容量分析 序号 固废名称 产生量（t/a） 转运周期 贮存期限 所需贮存面积m2 所需贮存面积m2 是否满足要求 1 废包装桶 0.16 1年 1年 1 总计3m2 满足 2 废乳化液 0.4 1年 1年 1 满足 3 废液压油 0.4 1年 1年 1 满足 由上表可知，本项目根据危险废物产生量、转运周期、贮存期限等分析，危废贮存所需面积为3m2，厂区危废库总占地面积10m2，因此厂区危险废物暂存间可以满足本项目危险废物贮存需求。 3）固废利用处置汇总 表4-20 本项目固体废物利用处置汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物 类别 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 废钢料 下料 一般固废 / / 63.7 利用 回收利用单位 2 喷砂沉渣 喷砂 一般固废 / / 0.5 利用 喷砂工序 3 收集粉尘 废气处理 一般固废 / / 3.808 清运 环卫 4 清洗沉渣 清洗 一般固废 / / 0.2 利用 喷砂工序 5 废乳化液 下料 危险废物 HW09 900-007-09 0.4 委托处置 有资质单位处置 6 废液压油 下料 危险废物 HW08 900-249-08 0.4 委托处置 有资质单位处置 7 废包装桶 贮存 危险废物 HW49 900-999-49 0.16 委托处置 有资质单位处置 8 生活垃圾 职工生活 一般固废 / / 90 清运 环卫清运 9 厨余垃圾 食堂 一般固废 / / 9.75 清运 有资质单位 4.5 固废暂存场所（设施）环境影响分析及其可行性论证 ①一般固体废物管理要求 1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理， 按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主 管部门等批准。 2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区 和周围环境敏感点，为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要有防渗 漏设施，并加盖顶棚。 3）固体废物要及时清运，避免产生二次污染。 ②危险废物管理要求 危险废物收集过程要求 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处置单位处置，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现 渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①建设单位应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改 单相关要求建设危废暂存库，贮存场所应根据《环境保护图形标志-固体废物贮存 （处置）场》（GB15562.2-1995）设立专用标志。 ②建设单位危废暂存库均为室内空间，地基应采用防渗材料进行防渗漏处理外，且应高出地面15cm。地面应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 防渗要求采用水泥地坪硬化，并应于基础上设置大于2mm 厚的环氧树脂防渗层（防渗层的渗透系数≤10-10cm/s），地面应设置有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大存储量或存储量的五分之一，四周应设置引流沟、收集池。 ③危废暂存库应具备防雨、防风、防晒、防腐、防渗漏措施等，贮存(堆放) 处进出路口应设置符合 GB15562.2 要求的警示标志。 ④危废暂存库应配置火灾报警装置和导出静电的接地装置；周围应配备通讯 设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑤危废暂存库采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。 ⑥危废暂存库内部应以隔断进行分区，危废必须分开存放，严格根据相应类别暂存于相应位置，防止出现混放情况。禁止将危险废物与生活垃圾及其它废物混合堆放 ⑦危险废物必须装入密封容器内，应满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597）中对贮存容器的要求和相容性要求。危险废物的存贮容器应根据危 险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的装置；所有装有危险废物的容器贴上标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ⑧按照本环评落实安全合法处置去向。建设单位需及时进行危废申报，不得 瞒报、漏报。 ⑨根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行 动方案的通知》（苏环办[2019]149 号）要求，危险废物产生单位和经营单位均应 在关键位置设置在线视频监控。本项目在危废暂存库出入口、内部、危废运输车辆通道等关键位置设置在线视频监控。在视频监控系统管理上，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录， 保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传 输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正 常运行的应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB155622-1995）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）要求设置危险废物标识，具体要求见表4-21。 表4-21 危险废物识别标识规范化设置要求 序号 标识名称 图案样式 废物 类别 1 危险废物信息公开栏 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区内口醒目位置，公开栏顶端 距离地面200cm处。 2 危险废物贮存设施警示标识牌 平面固定式贮存设施警示标志牌 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置,包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面 200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。 3 立式固定式贮存设施警示标识牌 立式固定在每一处储罐、贮槽等不适合平面固定的贮存设施外部紧邻区域，标识牌顶端距离地200cm处。不得破坏防渗区域。 4 贮存设施内部部分区警示标识牌 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位 置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm处。 5 包装识别标签 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险 废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或 不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。 4）与苏环办[2019]327号文相符性分析 表4-22 危险废物贮存场所容量分析 序号 文件规定 产生量（t/a） 备注 1 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析 本项目产生的危险废物为废包装桶（HW49 900-999-49）、废乳化液（HW09 900-007-09）、废液压油（HW08 900-249-08），密封储存，储存在危废暂存间内，定期委托有资质单位处置 符合 2 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施 本项目产生的危险废物为废包装桶（HW49 900-999-49）、废乳化液（HW09 900-007-09）、废液压油（HW08 900-249-08） ，危废暂存间地面采取防渗措施 符合 3 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存 本项目产生的危险废物为废包装桶、废液压油、废乳化液，分类贮存 符合 4 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置 危废仓库设置防雷装置，仓库密闭，地面防渗处理，四周设围堰，仓库内设禁火标志，配置灭火器材（如黄沙、灭火器等） 符合 5 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物 符合 6 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施 企业危废不涉及废弃剧毒化学品 符合 7 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号） 要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具 体要求必须符合苏环办[2019]327 号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌 符合 8 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（如黄沙）等 符合 9 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 本项目废液压油、废乳化液、废包装桶密闭储存，由有资质单位及时清运，对危险废物仓库设置活性炭吸附装置及废气排口，同时加强通风 符合 10 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327 号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定） 本项目拟在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网 符合 11 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物 鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管 本项目产生的固体废物均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品 符合 12 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物 符合 综上所述，建设项目产生的固废经上述措施均可得到有效处置，不会造成二次污染，对周边环境影响较小，固废处理措施是可行的 5）危险废物运输过程的污染防治措施 本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 6）危险废物环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目的危险废物具有有毒有害危险性，废乳化液、废液压油等含有可燃成分，一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾事件，会对环境和社会造成不利影响，严重时会引发人员伤亡。厂区发生火灾事故在燃烧中产生含有一氧化碳、二氧化碳等有毒气体，对大气环境产生不利影响。另厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。主要影响如下： ①对环境空气的影响： 本项目废液压油等以密封的袋装或桶装包装贮存，有效减少挥发性物质对环境空气的影响。 ②对地表水的影响： 危废仓库具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。 ③对地下水的影响： 危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设集液托盘，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。 ④对环境敏感保护目标的影响： 本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，危废仓库地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。 综上，建设项目危废发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制厂区内，环境风险可接受。 厂区建设一般固废堆场40m2，本项目一般固废产生量较小，通过合理规划布局，一般固废堆场可满足贮存要求。 5、地下水、土壤 （1）污染源与污染途径 本项目造成土壤、地下水污染的主要途径可能有： ①装置区原辅料流失而造成污染影响； ②事故情况下，废水等不能完全收集而流失于环境中； ③废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失。 （2）地下水和土壤防渗、防污措施 目前，建设单位已针对可能对土壤、地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则进行建设，一般区域采用水泥硬化地面，固废堆场、排污管线等采取重点防腐防渗。厂区防腐、防渗等防止地下水污染预防措施见下表。 厂区防渗分区划分及防渗等级见表4-23，各项防渗措施具体见表4-24。 表4-23 污染区划分及防渗等级一览表 分区 定义 厂内分区 防渗等级 简单防渗区 除污染区的其余区域 办公楼、门卫等 一般地面硬化 一般防渗区 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管 廊区 雨水管网等 黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 重点防渗区 危害性大、毒性较大的生产装置区、液体产品装卸区等 一般固废暂存处、危险废物暂存间、污水管网、3#厂房、4#厂房等 黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-12cm/s，环氧树脂2mm 表4-24 防腐、防渗等预防措施表 序号 名称 措施 1 生产车间 根据工艺过程的原材料和中间产物，以及最终产品对混凝土的腐蚀性，采用抗腐蚀，抗渗防裂的钢筋混凝土结构地面现场浇注，对所有的施工缝、控制缝、分隔缝等采用防腐蚀耐久的止水带和填料，周边设有围堰。 2 装卸区 根据区域材料对混凝土的腐蚀性，采用抗腐蚀，抗渗防裂的钢筋混凝土结构地面现场浇注，对所有的施工缝、控制缝、分隔缝等采用防腐蚀耐久的止水带和填料。 3 管道防渗漏 根据工艺过程的原材料和中间产物，以及最终产品对混凝土的腐蚀性，采用抗腐蚀，抗渗防裂的钢筋混凝土结构地面现场浇注，对所有的施工缝、控制缝、分隔缝等采用防腐蚀耐久的止水带和填料。 4 危险废物暂存间 采用防渗固化底面，等效黏土防渗层 Mb≥6m，渗透系数≤1×10-7cm/s，地面无裂隙。危废储存设施设有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。 各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失。 （3）跟踪监测 本项目无跟踪监测要求。 6、生态 本项目位于六合经济开发区内，不在国家级生态红线和江苏省生态管控区域范围内，不需要设置生态保护措施。 7、环境风险 7.1 Q 值计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目所涉及的主要化学物质进行危险性识别。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100 本项目涉及的主要危险物质和临界量计算见表4-25。 表4-25 主要危险物质和临界量计算表 序号 名称 最大储存量 t 临界量 t* q/Q 1 乙炔 0.1 10 0.01 2 液压油 0.2 50 0.004 3 乳化液 0.2 50 0.004 4 废液压油 0.4 50 0.008 5 废乳化液 0.4 50 0.008 合计 0.034 备注：液压油、废液压油临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中油类物质给出。废乳化液 由上表可知，本项目危险物质总量与其临界量比值 Q＜1，仅开展简单分析。 7.2 评价工作等级 评价工作等级划分详见表4-26。 表4-26 评价工作等级划分 环境风险趋势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单评价 拟建项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 7.2 风险源分布情况及影响途径 项目风险源分布情况及影响途径一览表详见表4-27。 表 4-27 项目风险源分布情况及影响途径一览表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 生产车间 乳化液、液压油 乳化液、液压油 泄漏、火灾等 大气、地下水、土壤等 周边敏感点 2 气瓶间 乙炔 乙炔 泄漏、火灾等 3 危废仓库 废乳化液、废液压油 乳化液、液压油 泄漏、火灾等 4 环保设施 废气 颗粒物 事故排放 7.3 环境风险防范措施及应急要求 1、生产厂房区风险防范措施 ①项目初步设计重点考虑工艺、设备的安全可靠性。工艺、设备设计中预留有足够的安全裕度。 ②对生产工艺过程隔离操作，加强自动化。尽可能采用自控系统和计算机技术，提高装置的本质安全度，避免作业人员接触危险物质。 ③加强通风及设备维修，杜绝设备、阀门连接点的跑、冒、滴、漏。 ④对部分危险工艺增设电磁阀等快速隔断装置，一旦出现异常，立即切断入料。 ⑤保证供水和水压。 ⑥建立一套完好的操作记录，建立实验设备运行台账，做到一机一档，发现问题及时解决。 2、化学品运输、使用控制措施 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理 条例》之规定管理。危险化学品其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，专人负责收发、验存、使用登记、报废等工作，建立使用管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。 1）运输过程中的事故防范措施 由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题： ①合理规划运输路线及运输时间； ②危险品的装运应做到定车、定人。装运危险品的车辆，相对固定，专车用。凡用来承装危险物质的容器，车辆必须是专用画，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其它车辆等担任危险物品的运输任务。管理、押运及装卸等工作的人员加以固定，保证危险品运输任务始终由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。 ③被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标识》（GB190-2009）规定的危险物品标志，包括标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险物性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴生意人几个包装标识，以便一旦发生问题，可以进行多咱防护。 ④在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等相关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 3、大气污染事件保护目标的应急措施 ①根据泄漏污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围、风向和风速，结合自动控制、自动监测等工艺技术水平，分析事件发生时危险物质的扩散速率，选用合适的预测模式，分析对可能受影响区域（敏感保护目标）的影响程度； ②向六合经济开发区及生态环境部门求助，并通知周边可能受影响区域的单位、人员，及时组织疏散； ③疏散人群可就近进行紧急避难； ④配合地方110 和六合经济开发区管委会工作人员，对厂区周边道路进行隔离或交通疏导； ⑤发生环境空气异味造成居民上访时，环保部门及时对上访情况进行核实，根据核实情况进行紧急处理。如果由于环境性火灾爆炸造成的环境空气异味，应组织环境监测组对周边环境布点监控，根据监测结果制定相应的控制措施，包括人员的疏散、撤退，如发生中毒事件应及时拔打急救电话120施行急救。 4、水污染事件保护目标的应急措施 环境事件发生时，泄漏至事件发生地区域内的化学物质，视泄漏量的大小用中和或化学分解等措施降低其毒性或对水体的影响。小量的泄漏用沙土或其他棉质物质进行收集，事件结束后作为危险固废委托有资质单位集中处置。大量泄漏或产生的消防废水进入外界水环境时，泄漏物质进入事故应急池，并立即关闭雨排管网排放口阀门，防止进入下游水体。 5、固体废弃物应急措施 项目建设专门的危险废物堆场对危险废物进行处置，对危险废物暂存间定期巡视，设置专门的警示牌， 并进行“四防”处置。 环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 6、应急要求 根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）要求，明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下： V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5 注：（V1＋V2－V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2－V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5＝10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。 罐区防火堤内容积可作为事故排水储存有效容积。 根据项目情况，本项目事故存储设施总有效容积计算如下： V1＝0m3，本项目无储罐。 工艺区消防用水量。根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第7.4.2条规定：厂区占地面积≤100ha，同一时间内火灾处数按1次计，消防用水量按界区内消防用水量最大处计。本项目消防给水系统用水量取30L/s，以着火时间0.5h计，消防总水量约54m3，即V2=54m3。 V3＝0m3。 V4＝0m3。 V5本项目事故发生时必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，主要考虑生产车间产生的汇水面积，为8680m2， q 为214.112L/(s•hm2)。Q＝Ψfq，Ψ 为径流系数（取 0.7），f 为汇水面积（生产车间0.868hm2），以收集前 15min 雨水进事故池，则本项目必须收集的雨水为118m3。 V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5＝172m3 综上分析，火灾事故时需进入事故应急池的物料和消防尾水不小于200m3，本项目需设置容积不小于200m3的事故池或事故桶，满足本项目事故应急要求，同时确保厂区事故废水在收集后能进入事故池。一旦发生泄漏事故，污染物可自流或泵入事故池，不向外排放，不会对保护目标产生影响。 设置事故池收集系统时，应严格执行《化工建设项目环境保护设计规范》、《储罐区防火堤设计规范》和《水体污染防控紧急措施设计导则》等规范，科学合理设置废水事故池和管线。各管线铺设过程应考虑一定的坡度，确保废水废液应能够全部自流进入，对于部分区域地势确实过高的，应提前配置输送设施；事故池外排口除了设置电动控制阀外，应考虑电动控制阀失效状态下的应急准备，设置备用人工控制阀。 （9）建设项目环境风险评价自查表 项目环境风险评价自查表详见下表。 表4-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 南京多宁生物科技有限公司多宁生物制药耗材及设备研发、生产项目 建设地点 南京市六合经济开发区火炬路以南、经七路以东、李姚路以北、陆营路以西 地理坐标 经度 118°52′41.2356″ 纬度 32°8′40.4016″ 主要危险物质及分布 ①原材料暂存间的液压油、乳化液等 ②生产车间使用的液压油、乳化液、乙炔等 ③气瓶间暂存的乙炔气体等 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ①液压油、乳化液等泄漏，挥发影响周边环境空气，出现燃烧爆炸事故次生伴生一氧化碳、二氧化碳等对周边带去环境产生影响。 ②乙炔泄漏挥发，影响周边环境空气。泄漏燃烧时伴生一氧化碳、二氧化碳对周边大气环境产生影响。 风险防范措施要求 ①当发生液体泄漏时，应切断泄漏源，将使用砂土、石灰等吸收，防止进入下水道，并开窗通风； ②当发生气体泄漏时，应立即切断泄漏源，并开窗通风，同时喷洒雾状水以降低气体在空气中的浓度 ③配备灭火器材，出现火灾事故可及时抢救； ④制定运输过程中的事故防范措施； ⑤建立化学品安全管理制度； ⑥设计过程中考虑安全防范措施 填表说明：无 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接工序 | 颗粒物 | 焊接烟尘净化装置处理后直接无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 下料工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器处理后经15m高排气筒FQ-01排放 |  |
|  | 打磨工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器处理后经15m高排气筒FQ-01排放 |  |
| 地表水环境 | 厂区废水总排口S1 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油、石油类 | 接管六合区污水处理厂集中处理，尾水排入滁河 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 等离子自动焊、激光切割机、剪板机、折边机、数控卷板机、抛光机、坡口机、角磨机、焊缝校平机、卷锥机、旋边机、风机 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 布袋收集粉尘由环卫清运、废钢料、焊渣外售、喷砂沉渣、清洗沉渣回收处置，废乳化液、废液压油、废包装桶委托有资质单位处置、生活垃圾由环卫清运、厨余垃圾由有相关资质单位处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区生产车间生产区域、危废仓库等区域进行防渗处理 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | 消防系统、自动控制设计、化学品库、应急监测等 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策，符合南京市、六合经济开发区总体规划；项目周围地区环境质量较好，采用的各项污染防治措施可行，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，能够达标排放，对评价区域环境影响较小，污染物排放总量可实现平衡。本次评价认为，从环保角度来讲，本项目在拟建地建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.423 | / | 0.423 | +0.423 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 12383 | 0 | 12383 | +12383 |
|  | COD | / | / | / | 0.892 | 0 | 0.892 | +0.892 |
|  | SS | / | / | / | 0.178 | 0 | 0.178 | +0.178 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0866 | 0 | 0.0866 | +0.0866 |
|  | TP | / | / | / | 0.0078 | 0 | 0.0078 | +0.0078 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0078 | 0 | 0.0078 | +0.0078 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.00173 | 0 | 0.00173 | +0.00173 |
| 一般工业 固体废物 | 废钢料 | / | / | / | 0 | 0 | 63.7 | 0 |
|  | 喷砂沉渣 | / | / | / | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 收集粉尘 | / | / | / | 0 | 0 | 3.808 | 0 |
|  | 清洗沉渣 | / | / | / | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0 | 0 | 90 | 0 |
|  | 厨余垃圾 | / | / | / | 0 | 0 | 9.75 | 0 |
| 危险废物 | 废乳化液 | / | / | / | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0 | 0 | 0.16 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①